## Slide 1: Mintavételi követelmények változása ivó- és fürdővízminőség ellenőrzésben, tapasztalatok
Gere Dóra
NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

## Slide 2: A következő részek tartalmából:
Gyakorlati szemmel, az új, ivóvízre illetve mesterséges fürdővizekre specifikus követelményekre is kitérve
(Változó paraméterek, helyszínek, gyakoriság)
A mintavétel az analízis meghatározó lépése
Hol?
Mikor?
Miért?
Hogyan?
Mibe?

## Slide 3: Mintavétel gyakorlati kérdései
Felkészülés a mintavételre
  Pontos információk bekérése, tervezés
  mit (változnak a paraméter-körök!),
  honnan (alkalmas a célra, ha ismert, a mintavételi pont?),
  milyen időpontban (medencés fürdők!)
  Bepakolás
    edényzetek, helyszíni mérések és fertőtlenítés eszközei, jégakku, dokumentumok
    „praktikák” – vizes flaska öblítéshez, poharak, papírvatta minden mennyiségben (fehér háttérnek is jó), kemény felület íráshoz…
  Helyszíni mérőeszközök ellenőrzése, ha kell, kalibrálása

## Slide 4: Mintavétel gyakorlati kérdései
Edényzet választása
  Szabvány alapján
  De: kritikus szemmel – pl. kitapadás miatti veszteség előfordulhat
  Általánosságban a szervetlen komponenseket műanyag edényzetbe, szerveseket üvegbe - vannak kivételek, pl. PFA vegyületek
  Átlátszatlan/barna edény – ott is előnyös lehet ahol nem szükséges (költség)
  Szükséges térfogat? – lehetőleg a mérés mintaigényéhez igazítva, de: ismétlés higítás vagy hiba miatt
  Légmentesen vagy ne? – sokszor hasznos akkor is ha nem előírás, de: kifejezetten szükséges is lehet az O2 jelenléte! – mikrobiológia, biológia

## Slide 5: Mintavétel gyakorlati kérdései
Tartósítószer választása
  Hűtés általánosságban hasznos
  Szabvány alapján, de kritikus szemmel ( eltarthatóság, visszanyerés vizsgálata), szükséges lehet bevezetni – pl. klór, mikrobiológiai lebontás problémát okozhat
  Tartósítók, tartósítási célok:
    Klór (oxidálószerek) semlegesítése – tioszulfát, aszkorbinsav
    Fémionok megkötése (hidrolízis katalizátora, komplexképződés) - EDTA
    Mikrobiológiai aktivitás csökkentése (lebontás, átalakítás) – hűtés, 2-merkaptil-sav
    pH-beállítás (adszorpció) – ásványi savak, kálium-dihidrogén-citrát, 2-merkaptil-sav
    Egyéb speciális esetek – pl. szulfid ion illékonyság miatti megkötése Zn-acetáttal
  Csak akkor hat, ha benne is van a mintában  - megfelelő mintavételezés!

## Slide 6: Mintavétel gyakorlati kérdései
Minta megvételének módja – Kritikus pont
  A mintavétel pontos módja a mintázandó víz típusától és a vizsgálat céljától függ, nincs általánosan jó megoldás, előre ismerni kell ezeket
  Edényzetre specifikus kérdések:
  Tartósítószer jelenléte: öblítés, túlcsordulás nélkül! Esetleg kupakból (légmentesnél), vagy másik, alkalmas edényből tölthető
  Öblítést igénylő üvegek – rutin paraméterek, TOC
  A légmentes legyen valóban légmentes, amennyire csak lehet
  Mikrobiológiai minták – edény elszennyeződésének kerülése! Mintavételi csap fertőtlenítése szükséges lehet, de: mi a vizsgálat célja?
  Mintavételi pontra specifikus kérdések

## Slide 7: Mintavétel - Csapról vett vízminták
Folyatás – kémia: mindig szükséges, amennyiben nem tilos – mikrobiológia: vizsgálat céljától függően
Időtartama – melyik „víztestet” a cél?, mekkorák a vezeték-szakaszok? Végpont: pontos idő (Legionella – 1 perc), vagy hőmérséklet-állandóság – követni kell a hőmérsékletet
Mintavétel: minták között ne zárjuk el a csapot
Nem mindig szabad folyatni!
RDT= véletlenszerű napközbeni minta, a „legrosszabb eset” modellezése
  Előzetes kifolyatás nélkül, az első egy liter, homogenizált (összerázott), műanyag edénybe levett minta: ólom, antimon, króm, réz, nikkel
Mikrobiológia

## Slide 8: Mintavétel - Medencéből (tartályból)
Mintavétel módja: szájjal lefelé bemerítve 30 cm-re (~könyékig), majd ott megfordítva az üveget (előzetes kézmosás vagy kesztyű)
Kivétel – tartósítót tartalmazó üvegek (mintavevő eszköz, vagy másik edény)
Fürdők mikrobiológiai vizsgálata: egyidejűleg fertőtlenítőszer maradék mérés is Amennyiben a maradék fertőtlenítőszer meghaladja a határérték kétszeresét, úgy a minta bakteriológiai vizsgálatra alkalmatlan, és pótminta levétele kötelező.
Mintavétel ütemezése:
üzemidőben, a medencére jellemző általános terhelés mellett
dokumentálni kell a mintavétel időpontját, a medencében a mintavételt közvetlenül megelőzően tartózkodók számát

## Slide 9
Mintavételi helyek
Fürdővíz
  reprezentatív helyen; a fürdővíz gyűjtővezetékére szerelt csapon a kiegyenlítő tartály előtt vagy – ennek hiányában – magából a medencéből
  az átlagos szennyezettségre jellemző, a beömlési ponttól legtávolabb eső, 30 cm-re a vízfelszín alatt
  élményelemekből történő mintavételezés nem elfogadható (kivéve, ha az élményelem szennyezettségét vizsgáljuk)
Tisztított víz:
  a szűrt víz csővezetéknek a medencéhez legközelebb eső olyan pontja, amely után már nem történik vízkezelési beavatkozás
Szűrt víz
  utófertőtlenítés előtt vett víz – szűrő hatékonyságának, állapotának felmérésére, eseti
Tápvíz
Mintavétel - Medencéből (tartályból)

## Slide 10: Mintavétel – egyéb fürdős pontok
Nem medencés jellegű fürdési célú létesítmények
a kockázatértékelés alapján kiválasztott, az expozíció szempontjából reprezentatív mintavételi ponton
Levegő vizsgálatok?
Nincs vizsgálati kötelezettség, de rögzítve vannak viszonyítási alapot jelentő határértékek – benzolra és THM-vegyületekre (THM4)
Medence felett 40 cm magasságban
Vitás esetekben, problémák esetén felmerülhet mérésre igény – NNGYK tud segítséget nyújtani

## Slide 11: Mintavétel gyakorlati kérdései
Szennyező tevékenységek kerülése:
Mikrobiológiai üvegek elfertőzése
Kémiai paramétereket is érinthet!
Dohányzás – benzol, PAH…
Szúnyogriasztó – peszticidek (DEET)
Vízlepergető felületek – PFA vegyületek
(műanyag eszközök - Biszfenol-A)

## Slide 12: Mintavétel gyakorlati kérdései
Mintavételt kísérő tevékenységek - Helyszíni mérések elvégzése
  A helyszíni mérések nem véletlenül a helyszínen végzendők
  Mindent a lehető leggyorsabban (de kapkodás nélkül), ne álljanak a minták
  Hőmérséklet mérése – kifolyatott mintából, folyó vízből lehetőleg
  Fertőtlenítőszer meghatározása
    Új előírások – gyakrabban lesz rá szükség
    Kémiai zavarásokkal jó tisztában lenne
    Klór – kötött klór méréssel együtt
    Klórmentes technikák – milyen hatóanyagot kell meghatározni? A nem akkreditált eredmény is jobb mint az eredmény hiánya
  Saját módszerekkel, ne fogadjuk el az üzemeltető által bemondott/ gyorsteszttel mért értéket (de összehasonlítani és rögzíteni érdemes!)

## Slide 13: Mintavétel gyakorlati kérdései
Mintavételi helyszínek, jegyzőkönyv
A pontos (reprezentatív) mintavételi helyszín kiválasztása a megrendelő felelőssége, de…
  Nem hátrányos ismerni, és az adatokat rögzíteni
A mintavételi jegyzőkönyvek megfelelő, informatív, részletes kitöltése sokat segíthet a felhasználónak az eredmények értelmezésében, értékelésében
    Mintavételi hely pontos megnevezése, leírása (pl. kút vizsgálat – gáztalanító előtt, után?)
    Körülmények és egyéb, a helyszínen kapott információk rögzítése (pl. hőmérséklet nagyon lassan csökkent - közel helyezkedik el a melegvíz cső; csőtörés volt; a csapot nem szokták rendszeresen használni; a csap állapota…)
    Helyszíni mérések eredményei – megfelelő pontosság, mértékegység Fertőtlenítőszer mérés kötelezettsége!

## Slide 14: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
gere.dora@nngyk.gov.hu