## Slide 1: Vizsgálati szám csökkentés lehetőségei
Izsák Bálint
NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

## Slide 2: Vizsgálati szám csökkentés lehetőségei
Izsák Bálint
NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

## Slide 3: Az ivóvízminőség ellenőrzése
2. melléklet B) rész paraméterek (2.2.) és gyakoriságok (3.)
  „A” csoport (ellenőrző paraméterek)
    Organoleptikus, mikorbiológiai és kémiai jellemzők
    Nevesített komponensek (E. coli, íz, szag, pH, ammónium, nitrit stb.) (nem csökkenthetők)
    Kockázatértékelés alapján
    Technológia alapján (vegyszerdagolás, eltávolítás)
    Vízminőségváltozás követésére, technológia ellenőrzésére
  „B” csoport (részletes paraméterek)
    Minden, ami nem „A” csoport
3. táblázat szerinti gyakorisággal, kivéve, ha…

## Slide 4: Vizsgálatszám csökkentés lehetőségei
2. melléklet B) rész 2.3.
  2.3.1. szerinti csökkentés
    Illetékes hatóság
    Vizsgálati program elfogadásával
    Legfeljebb 25%-ra
    2.2.1. a) komponensek nem csökkenthetők (nevesített komponensek)
    Legalább 3 éves időszakban rendszeres mintázás reprezentatív mintavételi helyen
    Határ-, ill. parametrikus érték 60 %-a (ill. a PÉ túllépés 10 % alatt)
    Veszélyelemzés és kockázatértékelés, ill. releváns információk engedik

## Slide 5: Vizsgálatszám csökkentés lehetőségei
2. melléklet B) rész 2.3.
  2.3.2. szerinti csökkentés
    Országos tisztifőorvos (ill. NÉBIH)
    Kérelemre
    3 évente 1 vizsgálatra
    Nevesített komponensek (újak: Cd, klorid, szulfát, Na, U, PFA, radiológiai paraméterek)
    Legalább 3 éves időszakban rendszeres mintázás reprezentatív mintavételi helyen
    Határ-, ill. parametrikus érték 30 %-a
    Veszélyelemzés és kockázatértékelés, ill. releváns információk engedik
    A vízbázis „védett” vagy mesterségesen védelemben tartott
    6 évente felülvizsgálat köteles
    NNGYK Közegészségügyi Főosztály rögzíti
    A HUMVI automatikusan figyelembe veszi

## Slide 6: Radiológiai paraméterek
Trícium, radon, indikatív dózis
Lényeges változások az 5/2023 (I. 12.) Kormányrendeletben
Megszűnt a végleges felmentés
A korábbi felmentések 2023-ban még figyelembe vehetők a csökkentésekhez
Sok rossz tapasztalat a korábban kiadott határozatokkal (főleg indikatív dózis)
NNGYK Módszertani útmutató ivóvizek radiológiai paramétereinek vizsgálatához és értékeléséhez

## Slide 7: Indikatív dózis meghatározásának folyamatábrája
Indikatív dózis meghatározása:
összes α- és β-aktivitás
össz. α ≤ 0,1 Bq/l
ÉS
össz. β ≤ 1,0 Bq/l
össz. α > 0,1 Bq/l
ÉS/VAGY
össz. β > 1,0 Bq/l
Természetes/mesterséges radionulkidok meghatározása – teljesül-e a jogszabályban meghatározott egyenlőtlenség?
Az indikatív dózis ≤ 0,1 mSv
Igen
Nem
Az indikatív dózis > 0,1 mSv
Alternatív vizsgálati szint megállapítható, onnantól lehet összes α- és β-aktivitás vizsgálat, és az alternatív vizsgálati szint 30 %, ill. 60 %-a figyelembe véve adható a vizsgálati szám csökkentés.

## Slide 8: Vizsgálatszám csökkentés lehetőségei
2. melléklet B) rész 2.3.
  2.3.3. nem csökkenthető a vizsgálatszám, ha az adott komponens:
    Elosztóhálózatból / fogyasztói belső hálózatból is eredhet (pl. ólom)
    Mennyisége változhat elosztóhálózaton / fogyasztói belső hálózaton (pl. THM, fertőtlenítés esetén)

## Slide 9: Figyelembe veendő szempontok
  Emelkedő tendenciák
    Hiába nem érte még el a koncentráció a 60 %-ot, ha folyamatos emelkedés figyelhető meg!
  Veszélyelemzés és kockázatértékelés
    Területhasználatok – pl. mezőgazdasági tevékenység
  Vízkezelés/technológia
    Eltávolítandó komponensek (pl. arzén eltávolítás)
    Vegyszeradagolás, fertőtlenítés (pl. alumínium vs. alumínium-szulfát; klórozás vs THM)

## Slide 10: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
izsak.balint@nkk.gov.hu